Информация  за  преценяване  на  необходимостта  от

ОВОС

- Информация за възложителя

Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице

1.  ОП „Градини и паркове”, гр.Пловдив

Възложител: Стоян Алексиев – директор ОП „Градини и паркове”

2.  ЕИК: 0004715040100

3. Пълен пощенски адрес: 4004 гр.Пловдив, ул. „Даме Груев” № 64 А

4.  Телефон, факс и e-mail: 032/ 624 301; 032/ 632 419; gradini@abv.bg

5.  Лица за контакти: Георги Николаев – зам. Директор ОП „Градини и паркове”

II. Характеристики на инвестиционното предложение

- Резюме на предложението

Проектът е изготвен с цел издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водоземни съоръжения за нуждите на ОП „Градини и паркове” на Бул. „България” № 150 - зелени площи срещу хотел „Санкт Петербург”. За реализирането на проекта е необходимо да бъде изпълнено водовземно съоръжение. Необходимата вода за напояване ще се осигурява от водовземно съоръжение (шахтов кладенец) предвидено да се изгради в рамките на имота.  Напоителният сезон е от м. Април до м. октомври – всичко 150 дни.

Необходимият средно денонощен дебит  е Q ср.денонощие = 0,63 l/s

(54,9 м3/дни)

В тръбния кладенец ще бъде монтирана хоризонтална помпа, с дебит

Q макс. = 4,0  l/s (345,6 м3/дни)

- Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

За да се осигури вода за напояване на зелените площи от независим източник се предвижда да се изгради шахтов кладенец за черпене на подземни води.

3.  Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Не

4.  Подробна информация за разгледани алтернативи

Не се разглеждани други алтернативи за инвестиционното предложение в представения имот.

5.  Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Проектния тръбен кладенец ще бъде изпълнен в ПИ с идентификатор 506.118 по кадастрална карта на град Пловдив.

6. Описание на основните процеси, капацитет

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на 1 бр. шахтов кладенец с дълбочина 13 м.

Сондирането ще се извършва метода шнеково сондиране с обсаждане с ръчна сондажна апаратура. Този метод на сондиране позволява точното отбиване на преминатите литоложки разновидности и изучаването на геоложкия разрез. По време на сондирането ще се документират преминатите литоложки разновидности и ще се опише геоложкия разрез. На тази база ще се определи точното разположение на филтърната част на експлоатационната колона.

Конструкцията на проектния кладенец е:

- от 0 до 6,5 м. – PVC тръби ⌀ 160мм.

- от 6,5 до 11,5 м. – PVC филтри ⌀ 160мм.

- от 11,5 до 13 м. – PVC тръби ⌀ 160мм.

Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминатите водоносни пластове.Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прореза ще бъде 2,5 х 100 мм.

В задтръбното пространство на експлоатационната колона ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл – фракция 5 – 30 мм. –   от 6 до 13м.

В интервал от 0 до 6 м. ще бъде направен глинест тампонаж.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Промяна на съществуващата пътна инфраструктура не се очаква.

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите за закриване, възстановяване и последващо използване

В обхвата на проекта за изграждане на кладенеца ще се съдържа подробна разработка, касаеща реализацията му и план за безопасност и здраве. Срокът за изграждането на кладенеца с включени всички процедури е до 15 дни. Фактическото изграждане на шахтовия кладенец се предвижда да бъде около 15 дни. Изпълнението на водоизточника като организация ще се осъществява в ПИ с идетификатор 506.118 по кадастрална карта на град Пловдив, в който е проектиран и няма засегнат съседни имоти. Изпълнението и експлоатацията на кладенеца не е свързано с действия, които ще доведат до промени на района.При изпълнението и експлоатацията ще бъдат използвани природни ресурси като вода, инертни материали и ел.енергия.

9. Предлагани методи за строителство

Сондирането ще се извърши по метода шнеково сондиране с обсаждане с ръчна сондажна апаратура.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

По време на изграждането и експлоатацията на съоръжението ще се използва подземна вода и ел.енергия. По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количество и начин на третиране

Излишните земни маси и строителните отпадъци ще бъдат извозвани на общинското сметище.

Хумусният слой ще бъде отделен и депониран преди започването на изграждането. След завършването на строежа, теренът ще бъде подравнен и рекултивиран.

При експлоатацията на кладенеца няма да се формират отпадъци.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Дейностите по време на строителството (изграждането на кладенеца) ще се осъществяват само върху площадката (имота) и няма да засегнат съседните имоти. Всички строителни материали ще бъдат транспортирани готови за ползването им на обекта.

Няма да има отрицателно въздействие върху околната среда. След завършване на строителните дейности, територията на обекта ще бъде подравнена и рекултивирана.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

Няма

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

Нормативно не се налагат други разрешителни освен разрешително за водовземане от подземни води,чрез нови водовземни съоръжения от БДУВИБР, с център гр.Пловдив.

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството (изграждането на кладенеца), така и по време на експлоатацията. Изграждането на кладенеца ще бъде свързано с извършване на изкопни и транспортни работи. Не се предвижда използване на горивни процеси по време на строителните работи. Ще се използва основно електричество. Атмосферни емисии, които ще се формират само по време на строителството са прахови емисии при изкопните работи. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района. От реализирането на инвестиционното намерение /строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори-шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.

16. Риск от инциденти

Политиката на ОП „Градини и паркове” при избор на изпълнител за реализация на проекта е да изисква добра организация и използване на най-съвременни методи в строителния процес, които трябва да гарантират недопускане на инциденти – отрицателно въздействие върху околната среда, включително на площадката и прилежащите й територии, както и висока степен на контрол на качество на изпълнение на СМР.

- Местоположение на инвестиционното предложение.

1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 506.118 по кадастралната карта на град Пловдив.

2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Имотът, в който ще се изпъни тръбният кладенец, има осигурен излаз на асфалтов път.

При строителството и експлоатацията на водовземното съоръжение няма да бъдат засегнати съседните ползватели на земи и УПИ.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

Няма

4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, санитарно – охранителни зони и др. ; Национална екологична мрежа.

Най – близко разположената защитена зона до територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение е защитена зона „Река Марица”, с код. BG. 0000578.

5.  Качество и регенеративна способност на природните ресурси

Няма да бъдат влошени. Подземните води се подхранват от валежите и техния ресурс е ежегодно възобновим.

По време на изграждането и експлоатацията на съоръжението ще се използва ел.енергия.

Строителните работи за инвестиционното предложение не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

6. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Не са разглеждани други алтернативи.

- Характеристики на потенциалното въздействие /кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/

Няма да има отрицателно въздействие върху околната среда след реализация на инвестиционното предложение. Добиваните водни количества от подземните води са възобновим природен ресурс, подхранван от валежите.

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми

Целта на инвестиционното приложение е осигуряване на поливен водоизточник за зелените площи, разположени в близост до кладенеца. Реализацията му ще окаже положително въздействие върху здравето на населението, предвид високата екологична стойност на добре поддържаната зеленина. По време на изграждането на кладенеца, здравният риск на работещите се формира от наличните вредни фактори на работната среда /шум, вибрации, прах/. Определените въздействия са ограничени в периода на строителството и при работна среда на открито в рамките на работния ден. Потенциалният здравен риск е налице при системно неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Наредба №2/2004г. за минимални изисквания за спазване на здравословните и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

От дейността на кладенеца не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, т.е няма да се отделят вредности от работата на кладенеца. Монтираната потопяема помпа ще се захранва с ел.енергия.

Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите вследствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност при точно изпълнение на проекта за изграждане и правилна експлоатация на кладенеца.

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очаквано въздействие: краткотрайно по време на строителството, непряко по време на експлоатацията.

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

Най – близко разположената защитена зона до територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение е защитена зона „Река Марица”, с код. BG. 0000578.

Изпълнението на тръбен кладенец, с дълбочина 13м. Няма

На територията на имота и в близост няма други обекти, които могат да бъдат засегнати и да са защитени от Международен или Национален закон, поради тяхната екологична, природна, културна и друга ценност. На територията на инвестиционното предложение и в близост няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.

3. Вид на въздействието / пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/.

Кладенецът ще бъде изпълнен в имот,собственост  на община Пловдив след провеждане на съответните процедури съгласно Закона за водите.

Очакваното въздействие ще бъде:

- Краткотрайно по време на строителството за период от около 1 месец.

- Непряко по време на експлоатацията.

- Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

4. Обхват на въздействието – географски район, засегнато население, населени места / наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др./

Очакваното въздействие може да се оцени като малък териториален обхват - на територията на имота по време на изпълнение на сондажните работи.

5. Вероятност на поява на въздействието

Няма.

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Еднократно – в продължение на 1 месец.

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

По време на строителството е необходимо:

- да се предвиди разделно изземване, депониране и оползотворяване на хумусния слой.

- да се съгласува с Общинската администрация мястото и маршрута за депониране на строителните отпадъци.

8. Трансграничен характер на въздействието

Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен характер.

Приложение №1

Към чл.10, ал.1

Съдържане на уведомлението по чл.10, ал.1

Част Б – за инвестиционни предложения

1. Информация за възложителя

(Име, пълен пощенски адрес, лице за връзна – телефон,факс и андрес на електронна поща)

1.  ОП „Градини и паркове”, гр.Пловдив

Възложител: Стоян Алексиев – директор ОП „Градини и паркове”

2.  ЕИК: 0004715040100

3. Пълен пощенски адрес: 4004 гр.Пловдив, ул. „Даме Груев” № 64 А

4.  Телефон, факс и e-mail: 032/ 624 301; 032/ 632 419; gradini@abv.bg

5.  Лица за контакти: Георги Николаев – зам. Директор ОП „Градини и паркове”

2. обща информация за предложеното ивестиционно предложение:

а) (доп. – ДВ, бр.81 от 2010г., в сила от 15.10.2010г.) местоположение на инвестиционното предложение – област и община, землище, номер на имота;

Проектния тръбен кладенец ще бъде изпълнен в на Бул. „България” № 150 - зелени площи срещу хотел „Санкт Петербург”, в ПИ с идентификатор 506.118 по кадастрална карта на град Пловдив.

б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение;

В обхвата на проекта за изграждане на кладенеца ще се съдържа подробна разработка, касаеща реализацията му и план за безопасност и здраве. Срокът за изграждането на кладенеца с включени всички процедури е до 15 дни. Фактическото изграждане на шахтовия кладенец се предвижда да бъде около 15 дни. Изпълнението на водоизточника като организация ще се осъществява в ПИ с идетификатор 506.118 по кадастрална карта на град Пловдив, в който е проектиран и няма засегнат съседни имоти. Изпълнението и експлоатацията на кладенеца не е свързано с действия, които ще доведат до промени на района.При изпълнението и експлоатацията ще бъдат използвани природни ресурси като вода, инертни материали и ел.енергия.

г) цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и др.строително

Целта на инвестиционното приложение е осигуряване на поливен водоизточник за зелените площи, разположени в близот до кладенеца.

Реализацията му ще окаже положително въздействие върху здравето на населението, предвид високата екологична стойност на добре поддържаната зеленина. По време на изграждането на кладенеца, здравният риск на работещите се формира от наличните вредни фактори на работната среда /шум, вибрации, прах/. Определените въздействия са ограничени в периода на строителството и при работна среда на открито в рамките на работния ден. Потенциалният здравен риск е налице при системно неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Наредба №2/2004г. за минимални изисквания за спазване на здравословните и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

От дейността на кладенеца не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, т.е няма да се отделят вредности от работата на кладенеца. Монтираната потопяема помпа ще се захранва с ел.енергия.

Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите вследствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност при точно изпълнение на проекта за изграждане и правилна експлоатация на кладенеца.

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очаквано въздействие: краткотрайно по време на строителството, непряко по време на експлоатацията.

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

д) необходимост от нова инфраструктура – пътища, елетроснабдяване, ВиК;

Имотът, в който ще се изпъни тръбният кладенец, има осигурен излаз на асфалтов път. Помпената станция ще  бъде електричесни снабдена с полагане на захранващ кабел.ВиК инфраструктурата няма да бъде изграждана.

При строителството и експлоатацията на водовземното съоръжение няма да бъдат засегнати съседните ползватели на земи и УПИ.

е) (нова – ДВ, бр. 94 от 2012г., в сила от 30.11.2012г.) природни ресурси, предвидени за използване по време на стройтелството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.

По време на изграждането и експлоатацията на съоръжението ще се използва подземна вода и ел.енергия. По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение.

РИОСНВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”